## Slide 1
TREBALL D'INNOVACIÓ EN IA
Full Self-Driving v12
de Tesla
Conducció autònoma end-to-end basada en visió
Marcel Mula Tixier
Marc Planas Bosch
Jaime Prieto Salcedo
UPC · FIB · Maig 2026

## Slide 2
CONTEXT
El problema de la conducció autònoma
NIVELL
2
Tesla declara nivell 2 (SAE): automatització parcial amb supervisió humana.
El conductor és el responsable legal.
1
Percepció Entendre l'entorn 3D.
2
Predicció Anticipar altres agents.
3
Planificació Decidir maniobres segures.
4
Execució Control suau del vehicle.
5
Robustesa Qualsevol clima, sense error.
02

## Slide 3
APROXIMACIONS DE LA INDÚSTRIA
Dues filosofies oposades
SENSOR STACK RIC
Waymo · Cruise · Mobileye · BYD
Càmeres + radar + LIDAR + mapes HD
Molt robust, però només en zones cartografiades
Difícil i car d'escalar
VISION-ONLY
Tesla
8 càmeres, sense LIDAR ni mapes
"Si els humans condueixen amb dos ulls, la visió basta"
Escalable globalment
Evolució de l'Autopilot
2014
Autopilot 1.0
Base Mobileye
2016
AP 2.0–2.5
Pila pròpia
2019
HW3 · FSD v10
HydraNet
2022
FSD v11
Vision-only
2024
FSD v12
End-to-end
03

## Slide 4
DESCRIPCIÓ DE LES TÈCNIQUES D'IA
"Software 2.0": de regles a xarxes neuronals
El programador no escriu instruccions: defineix una xarxa i la deixa aprendre de les dades. El FSD és la migració de C++ a xarxes neuronals.
1
HydraNet
Backbone compartit amb un cap per tasca.
›
2
BEV Transformer
Fusió de les 8 càmeres en vista d'ocell.
›
3
Occupancy + Video NN
Ocupació 3D i memòria temporal.
›
4
Planificació end-to-end
Control directe. La innovació del v12.
04

## Slide 5
TÈCNICA 1 · PERCEPCIÓ
HydraNet: un cervell, moltes tasques
Font: Tesla AI Day 2021
El repte: moltes tasques visuals i un xip que processa 8 càmeres a 36 fps. No hi cap una xarxa per tasca.
Un backbone compartit extreu característiques comunes
"Caps" específics per cada tasca
El que aprèn una tasca beneficia les altres
Es poden afegir capacitats sense reentrenar tot
05

## Slide 6
TÈCNICA 2 · REPRESENTACIÓ
Veure el món en 3D, no per càmera
BEV TRANSFORMER
Reprojecció multi-càmera
Les 8 càmeres es fusionen en una vista d'ocell única.
Una graella de queries atén totes les càmeres alhora (cross-attention).
Adéu als duplicats i a les distàncies mal estimades.
OCCUPANCY NETWORKS
Ocupació agnòstica de classes
Per cada punt 3D prediu: ocupació + velocitat.
No cal saber QUÈ és: detecta un sofà a la carretera encara que no l'hagi vist mai.
Seguretat contra l'imprevist.
06

## Slide 7
TÈCNICA 3 · MEMÒRIA
Video Neural Nets: el sistema recorda
Font: Tesla AI Day 2021
Conduir exigeix memòria, no només imatges fixes.
Una cua guarda informació dels últims frames. Permet:
Recordar un vianant tapat un moment
Estimar velocitats sense radar
Donar coherència temporal
07

## Slide 8
LA INNOVACIÓ DE FSD V12
El planificador deixa de ser codi
FINS A v11
Sistema híbrid
Percepció neuronal
+
Planificació amb codi C++ heurístic, escrit a mà cas per cas.
→
AMB v12 · GENER 2024
Purament neural
El planner desapareix. Una xarxa rep la visió i genera directament el control: volant, accelerador i fre.
Entrenada imitant milions de vídeos de bons conductors humans.
08

## Slide 9
NATURALESA DE LA INNOVACIÓ
No és un algorisme nou, és escala industrial
Els components ja existien i l'end-to-end el va demostrar NVIDIA el 2016. La innovació és portar-ho a producció massiva.
01
Escala i integració
Primer sistema purament neural per al control en producció massiva.
02
Data engine
+6 milions de cotxes recollint dades, auto-etiquetatge i simulació.
03
Verticalització
Tesla controla xips, software, vehicles i dades. Itera més ràpid.
09

## Slide 10
IMPACTE EMPRESARIAL
Un negoci d'alt marge i un fossat de dades
BENEFICIS
Ingressos recurrents (8.000 $ o ~99 $/mes)
Diferenciació de marca
Dades com a avantatge competitiu
Pas previ cap al robotaxi
RISCOS
Investigacions reguladores (+800 accidents)
Risc reputacional i mediàtic
Demandes pel nom "Full Self-Driving"
Promeses incomplertes des de 2016
10

## Slide 11
IMPACTE SOCIAL
Entre la promesa i la preocupació
BENEFICIS
94% dels accidents són per error humà
Mobilitat per a gent gran o amb discapacitat
Recuperar temps de conducció
Menys estrès quotidià
RISCOS
Confiança excessiva (es reacciona tard)
Responsabilitat legal poc clara
Privacitat: vídeo continu
Biaixos del dataset
11

## Slide 12
CONCLUSIONS
De la IA simbòlica a la IA estadística
El v12 canvia regles per una xarxa end-to-end en un sistema crític. Innova en l'aplicació a escala, no en l'algorisme.
Si funciona
Redefinirà la mobilitat i obrirà el robotaxi.
Si falla
Retrocés en la confiança pública.
Un cas d'estudi de les tensions de la IA: innovació vs seguretat · escala vs robustesa.
Gràcies · Preguntes?